## Slide 1
590L立ち上げ後の広瀬工場
広瀬工場
課題：実験工場から本格的量産工場への脱皮
当時トヨタで唯一の電子工場 1990年設立
現在はデンソーの広瀬事業所
プリウス３代目（初代発売から12年）
問題児から花形に成長

## Slide 2
1F
2F
1F
クリーンルーム内
パワーモジュール工程
基板工程
最終組付
工程
直結ライン！
40秒サイクル
×2連
不良率高い
（ネック）
ECB2ライン
２代目
３代目
工場レイアウト

## Slide 3
新技術：テープボンド
従来技術：ワイヤボンド
テープボンド未着問題
素子はんだ不良問題
２年かけ終息

## Slide 4
I生技部長
（部長級）
K品管部長
（部長級）
製造部長（私）
（次長級）
F工務部長
もと生産調査部長
（TPSの社内伝道師）
温厚な調整型
T工場長
堤工場車体部出身
かなりワンマン
生産技術部門から生産部門への移管

## Slide 5
目的は原価低減である
自ら問題を発見し改善する
工場長指示 トヨタ生産方式基本習得
「現場が自律型のPDCAを回せるように」
活動名：プロジェクトABC
■ 現場力育成 ～その１
課長：Mさん
・高岡工場総組立部出身
・10年前に広瀬に転入
・課長に昇格
課長のMさんを中心に
インバーターラインから活動開始
TOYOTA
TOYOTA
工長：Kさん
・半導体工場の優秀者
・別名：超人
組長：Hさん
・半導体工場の優秀者

## Slide 6
主任のマルコ君
（改善の刺客として工場長が１本釣り）
マルコの上司となった
TPSで話しが合う
タバコ部屋で雑談
ウマがあう
工場長とタバコ部屋に入り浸るマルコ君はいったい何を話しているのか・・・
高岡工場生産管理部出身

## Slide 7
F工務部長からのアドバイス
サイクルタイムによるモノづくりからタクトによるモノづくりへ
TPSの伝道師

## Slide 8
週間平均可動率：86.8％
週間平均可動率： 97.7％
「生産管理板」を星取表化し、話し合うこと

## Slide 9
（出典：モノの流れをつくる人 原田武彦著 日刊工業新聞社）
日常管理に
生産管理板を
活用する！

## Slide 11
東日本大震災からのルネサス那珂工場復旧支援
部下の激励のため
長く遠い常磐線の旅に出た
以後、Fさんは私のかけがえのないTPSの師匠になった
勝田
東京
実はアンチTPS派
TPSの伝道師
豊田西高校？
生活指導？
ありゃ糞だ
長男高校退学
しましてねー

## Slide 12
自動ゾーン
出荷
AGV
インバーター メイン組付ラインで活動開始
・品質問題は一巡し、７名による安定稼働が続いていた。
・当初見込みの90％に近い平均可働率
（月２回くらいある設備トラブルが足をひっぱる）
活動開始時のラインの状況

## Slide 13
毎朝朝会
本音は退屈
現場の食いつきは予想以上
１年かけてジリジリ出来高上昇
配置人員は７名から５名になった
毎日、前日の出来事をレビューする
「朝会」を各ラインで実施スタート
可動率推移説明
気遣い作業リスト化

## Slide 14
１．自働ラインのタクト運転
（タイマーを付与し、本来のサイクルタイムでは敢えて動かさない）
２．完成までのリードタイムを徹底短縮（標準手持ち数量を最小化）
３．前後工程の状態がわかるアンドン（稼働モニタ）接置
Mさん
「高岡工場ではよくある指導」
T工場長は「ウヒウヒ」と
笑いながら指示を出す
もともと工場内で最も厳しい職場だったがダントツ化

## Slide 15
これが現場の醍醐味である！
作業者の元気と笑顔
このメンバーたちは、間違いなく
未来の広瀬工場を、確実な繁栄に導いてくれるであろうという期待を抱いた
成果は何か？
出来上がった工程や作業ではなく
そこに至ったプロセスと、関わった人材である
TOYOTA
TOYOTA
とうとう１日オール緑達成！
QC発表会のあと、
T工場長は打ち上げに現れた

## Slide 16
プリント基板
表面実装（SMT）ライン
はんだ印刷機
部品実装機
リフロー炉
基板供給
プロジェクトＡＢＣも３年目・・・
より高難度な汎用設備中心の工程
の改善に挑戦
■ 現場力育成 ～その２

## Slide 17
都合の悪い事に、SMTラインは工場入口に隣接していて
いろいろ指摘を受けていた
おまけに部内からも、
毎朝何時になったら
初品が出るんだ
目標はあるのか？
根の深い問題です
時間をください
基準時間を潤沢に持っているのを良いことに、現場の厳しさが指導できていない

## Slide 18
２Ｆの風土・気質
・他工場出身者の割合少
・実験場気質
・地味な作業よりQCの発表
特殊な作業が多いので人材のローテーションは活発でない
表面実装ライン
1F：組立・出荷
2F：要素部品中心
・ネジ締め
・接着
・運搬
・表面実装
・はんだ
・接合
インバータライン
根深い問題とは
基準時間
一気に
改定したら？
暴動が起きますよ
積み重ねが
肝心です

## Slide 19
表面実装ライン
次世代
アンドン
検査装置
表面実装＋検査ライン（新）
検査自働化直結化
負荷により停止
全レーン稼働
意外な着眼点と活動の開始
リフロー炉の電力費大
→ 稼働レーンは極力少なく
関係部署を巻き込んだ活動開始

## Slide 20
レーン停止を妨げる課題
表面実装ライン
検査装置
全レーン稼働
１レーン
２レーン
３レーン
４レーン
５レーン
６レーン
７レーン
８レーン
課題１：
８つのレーンの一部は専用化
（１）一部部品は特定レーンで
しか生産できない
（２）検査装置が２レーンしか
直結化されていない
課題２：
レーンあたりの部品種類増
→ 部品マガジン段替が必要
所要時間大

## Slide 21
次世代
アンドン
表面実装＋検査ライン（新）
１．検査装置の自働化直結化
技術スタッフは大活躍 → トヨタのユニット工場ではNo.１の実力
ハード対策
２．８つのレーンの共通化
３．部品マガジン段替の改善
（台車新作）
４．次世代アンドン
（進捗見える化）

## Slide 22
量のある部品は指定席、少ない部品は自由席とし、
一直遅れで毎直のパターン立案
計画作成のアプリを専門部署が製作
（ワンウェイかんばん）
プレス工場で実績のあるパターン生産
（マルコ君の提案）
ソフト対策

## Slide 23
Mさんが着目したのは、
さまざまな付随作業だった
・スクリーン版洗浄
・リールカセット
・実装ヘッドなどの保守作業
組内で分担していた
ベテラン中心の常昼の別組織に移管
（注）
（注）引退後の組長：ライン入りは難しい
事務や技能指導を主に担当
業務分担の変更
課長としてインバータ課から異動していた

## Slide 24
保守作業場
表面実装ライン
次世代
アンドン
検査装置
保守作業場は別組
（常昼）に移管
表面実装＋検査ライン（新）
業務分担の変更

## Slide 25
組内のチーム編成を、設備種類別（印刷、実装、検査）からレーン別に再編し、レーン内連携で朝の立ち上がり時間を短縮
立ち上げ、立ち下げ、段替は標準作業化
現場の作業者の改善参画
TOYOTA
Nさん
・駅伝女子チームキャプテン
組長：Tさん
・優秀者
TOYOTA

## Slide 26
改善の成果
要員数は最適化され、４割減となった
半導体工場にあった前工程（IC検査・梱包）を連結させ、生産組は統一
（注）作業量はさほど減っていないのだが、要員数は大幅に減ったのは
付随作業の移管の成果が大きい

## Slide 27
上記の２名は、工場内で最も厳しいインバータ組へ異動
（４代目プリウスインバータ立ち上げ要員でもある）
２名はインバータ組で伸び悩みが指摘された
（少し後味の悪さが残ったのも事実）
反省
TPS定着が難しい工程にも改善活動が浸透した
TOYOTA
自己満足プロジェクトだったかも？
製造部長としての集大成的成果と思ったが・・・

## Slide 28
そもそも会社の文化は、長年の組織の成り立ちで形成されています。その文化を変えるのは並大抵のことではありません。そのようなわけで、あらゆるところでこれまでのやり方と整合性が取れないことが発生するようになるのです。
流れの仕組みを変える、補充方式に変える、後工程引き取りに変えるといった改善の結果、これまでの制度とバッティングすることが生じていないか、もしあれば制度をどのように修正するか。制度だけではありません。機構（一般に組織と言っている）の変更も必要に応じて対応しなければなりません。
最後に
トップの役割
原田武彦著「モノの流れをつくる人」（日刊工業新聞社）

## Slide 29
そのための一番の解決策は、トップが現場に出て一緒に改善で手を汚すことではなく、成果が出るからと次々と一気に改善を実施することでもありません 。
組織、制度、機構、運営との兼ね合いを考慮しながら一歩一歩確実に変えること。 従業員が変化に伴う戸惑うことがないように注意を払って導入していくことです。
それこそがトップの役割です。くれぐれも 利益を育てることばかりに強い関心を持つのではなく 従業員を育てることにより強い関心を持つことが肝要と心してください。
大野さんは組織の全てを変えながら、時間を十分に使って自分の職域範囲で粘り強くやってきました。その結果、強固な現場気質で運営されていた現場の文化を徐々に徐々にと変えることができたのです。
トップの役割（つづき）
原田武彦著「モノの流れをつくる人」（日刊工業新聞社）

## Slide 30
原田武彦著
「モノの流れをつくる人」
（日刊工業新聞社）
第２世代のTPS推進者たちの気づき
ドラッカーの教えと共通
参考文献