## Slide 1
車載用コンピュータ
制御ブレーキ（ABS）
HV用インバータ
広瀬工場
実験工場
生産部門ではなく生産技術部門に所属
当時トヨタで唯一の電子工場 1990年設立
現在はデンソーの広瀬事業所
主力生産品
事例研究（新ライン立ち上げ）

## Slide 2
1F
インバータライン
ECB2ライン
バルブマチックライン
590Lで新設
590Lで新設
既設
登場人物
責任者：M工長
責任者： K工長
責任者： K工長
（H組長）
1F責任者：なべさん（課長）

## Slide 3
インバータ責任者：M工長
ECB2・バルブマチック責任者： K工長
なべさん課長： 1F責任者
・高岡工場総組立部出身
・10年前に広瀬に転入
・立ち上げ屋
・ワンマン傾向（昔はワルだったと推測）
・三好工場機械部出身
・20年前に広瀬に転入
・学園出身の実直実務型
・生え抜きのホープ
（出世頭）
・口達者
バルブマチック
担当組長：H君
・温厚な調整型
・人格者

## Slide 4
IPM S/A
Assy外観
DC-DC S/A
DC-DC S/Aの裏側
２代目プリウス
３代目プリウス
590Lのインバータ

## Slide 5
心臓部であるパワーモジュール（IPM）
IGBT素子
590Lのインバータ

## Slide 6
３代目プリウスインバータIPM
新技術：テープボンド
従来技術：ワイヤボンド

## Slide 7
1F
2F
1F
クリーンルーム内
パワーモジュール工程
基板工程
最終組付
工程
直結自動ライン！
40秒サイクル
×2連
不良率高い
（ネック）
ECB2ライン
２代目
３代目
工場レイアウト

## Slide 8
IGBT実装
IGBT接合
内製IPM
IPM基板組立
基板表面実装
汎用ライン
モータECU
基板組立
半導体工場
冷却器ライン
メイン組付
三菱電機IGBT
自働
手作業
DC-DC S/A
ケースS/A
長時間停止が多い
ネック工程
パレットが循環
内製IPM
非常在庫化
（2000個目標）
生産調査部（TPS）３名常駐するも手も足も出ない
いきなりピンと張ったラインの立ち上げは無茶
作業者の習熟に合わせ少しずつ張っていくべき
対策は手持ちを増やすの
設備のサイクルアップなどTPSの邪道ばかり
ネック工程に隠れているが実は作業が間に合っていない
標準手持ちが最小化され、タッチゾーンで呼吸が合わない
内製IGBT
内製IC

## Slide 9
１．工程間のバッファが無い場合
各工程の停止時間が累積される
２．工程間のバッファがある場合
工程間バッファ
各工程の停止時間は相殺される
工程の可動率が低い場合の対処方法

## Slide 10
IPM自動ライン
最終組付ライン
自動ゾーン
出荷
AGV
ネック
余裕があれば
抜き出す
IPM完成品
手作業ゾーン
直結工程の分断という選択
インバータラインでやったこと（M工長）

## Slide 11
完成品
材料
メイン組付 #1
メイン組付 #2
ECUサブ組付（ネック）
完成品
ECU
（外注）
設備能力に余剰あり
不思議その１ 作業者も部品もあるのにネック工程が常時動いていない
サイクルタイム28秒／台
※下記工程は同じ組で運営されていた
２つのメイン組付工程は全く同じもの。ECUは内製と外注で併産。
ECB2ラインでおきたこと（K工長）

## Slide 12
完成品
材料
メイン組付 #1
メイン組付 #2
ECUサブ組付（ネック）
完成品
ECU
（外注）
なべさん課長の指示：
流れを２分割
数時間後に堤工場の組立が止まるという事態になった
不思議その２
次長・課長のアイデアが、実行に移されない

## Slide 13
完成品
材料
メイン組付 #1
メイン組付 #2
ECUサブ組付（ネック）
完成品
ECU
（外注）
とうとう、実力行使
ここに生産管理板を設置した

## Slide 14
不思議その３
明らかに要員が不足なのに、
隣のバルブマチック組は余裕で運営
この不思議な状況はなぜ起きているのか？
H君は広瀬の次世代ホープのはずだが、
隣人の火事に動こうとしない

## Slide 15
② 配置人員とそれに応じた標準作業を自分が指示
① 設備の完成度が低い
移管条件に基づく配置人員は課長指示である
標準作業は自分から現場に守れと指示している
K工長との話し合い
生技からの移管条件は可動率90％だが
ネック工程は60％程度の実力しかない
K工長の言い分は尤もである

## Slide 16
設問
下記はTPSの原則違反だが、実施しなければ欠品
（本件はTPS推進者連絡会で当時の池渕技監に現地報告）
池渕技監のコメントはいかに？
（１）

## Slide 17
K工長やH組長にどのような指導をすべきか？
または、すべきだったか？
キーワード：
・手段と目的
・全体最適
皆さんの職場でも人材育成に関して
似たような事は起きていませんか？
設問
（３）
（２）